СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е

10. 05. 2018                                д.Михаленино                                  № 7

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Михаленинского сельсовета

Варнавинского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии и исполнение Федерального закона от 07.12. 2011г. № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» сельский Совет Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области решил:

- Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

- Настоящее решение обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в администрации сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официальном сайте администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

- Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава местного самоуправления

Михаленинского сельсовета                                           Е.В.Чернышова

Приложение 1

Утверждено Решением сельского Совета

Михаленинского сельсовета от 10.05.2018г. № 7

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРНАВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………......4

Характеристика Михаленинского сельсовета ............................………..................................................6

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА....................................................................9

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА................................................9

1.1.​ Описание системы и структуры водоснабжения Михаленинского сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные зоны............................................................................9

1.2.​ Описание территорий Михаленинского сельсовета не охваченных централизованными системами водоснабжения..................................................................................................................11

1.3.​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения...11

1.4.​ Описание существующих технических и технологических проблем.................................14

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ............................................................................................................................14

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ....................................................................................................................................................15

3.1.​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке....15

3.2.​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)..............................16

3.3.​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)..............................17

3.4.​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг............................................................................................................................18

3.5.​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.................................................................................................19

3.6.​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Михаленинского сельсовета.....................................................................................................................19

3.7.​ Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) ..................................19

3.8.​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам..................................................................................21

3.9.​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации..21

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....21

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ............................................................................................................................22

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод..............................................................22

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)................................................................................................................22

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………....................................................................................23

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА..................................................................23

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………………………………....24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………....24

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

​ (улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Михаленинского сельсовета является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

Характеристика Михаленинского сельсовета

Михаленинский	 сельсовет ‒ сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области. Административный центр ‒ деревня Михаленино. Расстояние до административного центра – 5 км.

В состав сельского поселения Михаленинский сельсовет входят следующие населенные пункты: деревня Анисимово, деревня Аппалиха, деревня Булдаково, деревня Бердничиха, деревня Бажино, деревня Бархатиха, деревня Егачиха, деревня Заболотье, деревня Загзы, деревня Зверниха, деревня Зяблица, деревня Коленово, деревня Кирюшино, деревня Клячино, деревня Колосиха, село Ляпуново, деревня Латышево, деревня Лубяны, село Михаленино, деревня Меньшиково, деревня Осиновка, деревня Поспелиха, деревня Прудовка, деревня Русениха, деревня Селиваниха, деревня Фалино, поселок Бродовое, поселок Глухое, поселок Елевая Заводь, поселок Камешник, поселок Нижник, поселок Поташное и село Лапшанга.

Сельское поселение Михаленинский сельсовет граничит с: Богородским сельсоветом, Северным сельсоветом, Шудским сельсоветом, городским поселением р.п. Варнавино, Уренским районом районом.

Численность населения на 01.01.2018 г. составила: мужчин -  555, женщин – 578. Всего – 1133 человек .

Климатические условия

Варнавинской район расположен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской области. Северное Заволжье отличается наиболее холодным и влажным климатом. Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С, иногда до -48°С. Продолжительность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный период насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 июня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Наврас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2019 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороння, шириной 1,5-2 км.

Самый крупный приток р. Ветлуги на территории Варнавинского района р. Лапшанга. Река Лапшанга берет начало в 9,0 км к северо-западу от с. Плоска Нижегородской области; впадает справа в р. Ветлугу на 267-м км от устья. Общая длина реки 85 км. Русло реки умеренно извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла 15-50 м. Глубины изменяются резко от 0,3-0,8 м на перекатах до 1,5-3,0 м на плесах. Берега крутые, высотой 2,0-2,5 м, большей частью поросшие кустарником.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Рисунок 1. Схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1​ Описание системы и структуры водоснабжения Михаленинского сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание системы водоснабжения на территории Михаленинского сельсовета производит администрация Михаленинского сельсовета. В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в11 населенных  пунктах сельского поселения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, на территории сельского поселения Михаленинского сельсовета зарегистрировано 12 скважин. Водоподготовка и горячее водоснабжение отсутствуют. В состав водозаборных сооружений входят водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами. Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

В таблице 1.1.1 представлены сведения по объектам водоснабжения Михаленинского сельсовета.

Таблица 1.1.1. Сведения по объектам водоснабжения Михаленинского сельсовета

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабже-ния, водо-заборного сооружения ) | Наимено-вание объекта (источника водоснаб-жения водозабор-ного сооружения) | № сква-жины | Кол-во водо-напор-ных башен | Объем водо-напор-ной башни, м3 | Глуби-на сква-жины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель исполь-зования | Дебет сква-жины м3/час | Факт. расход, м3/час | Утверж-денные запасы подзем-ных вод м3/сут | Наличие ЗСО и павиль-она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Булдаково | артезианская скважина |  | 1 | 1 5 | 82 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 10 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 2 | д. Анисимово | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 75 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 7 | 6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 3 | д. Бажино | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 83 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 16 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 4 | д. Зверниха | артезианская скважина |  | 1 | 20 | 86 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 7 | 16 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 5 | д. Михаленино | артезианская скважина №1 |  | 1 | 25 | 96 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 6 | 6 | --- | в наличии |
| 6 | д. Михаленино | артезианская скважина №2 |  | 1 | 15 | 93 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | - | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 7 | д. Поспелиха | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 87 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 10 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 8 | д. Заболотье | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 60 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 6 | 6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 9 | с. Лапшанга ул. Нагорная | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 96 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 7 | 6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 10 | с. Лапшанга ул. Слобода | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 58 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 16 | 6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 11 | с. Лапшанга ул. Зеленая | артезианская скважина | 3365 | 1 | 15 | 110 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 14 | 0,6 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 12 | д. Кирюшино | артезианская скважина |  | 1 | 15 | 83 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 8 | 2,0 | --- | в наличии, нет огражде-ния |

1.2​ Описание территорий Михаленинского сельсовета не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся: д. Аппалиха, д. Бердничиха, д. Бархатиха, п. Бродовое, п. Глухое, п. Елевая Заводь, п. Камешник, п. Нижник, п. Поташное, д. Егачиха, д. Загзы, д. Зяблица, д. Клячино, д. Колосиха, д. Ляпуново, д. Латышево, д. Лубяны, д. Меньшиково, д. Осиновка, Прудовка, д. Русениха, д. Селиваниха, д. Фалино.

1.3​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения Михаленинского сельсовета представлено в таблице 1.3.1. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Описание технологических зон водоснабжения Михаленинского сельсовета

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расстояние до админи-стративно-го центра, км | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Булдаково | 4 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение» | администрация Михаленинского сельсовета |
| 2 | д. Бажино | 10 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 3 | д. Анисимово | 3 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 4 | д. Зверниха | 6 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 5 | д. Михаленино | 1 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 6 | д. Михаленино | 1 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 7 | д. Поспелиха | 11 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 8 | д. Заболотье | 1,5 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 9 | с. Лапшанга ул. Нагорная | 1 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 10 | с. Лапшанга ул. Слобода | 2 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 11 | с. Лапшанга ул. Зеленая | 2 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |
| 12 | д. Кирюшино | 4 | централизованная | артезианская скважина | МУП Варнавинского района «Водоснабжение | администрация Михаленинского сельсовета |

Таблица 1.3.2. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения

| № п/п | Место располо-жения объекта (источника водоснабжения) | Наименование объекта (источника водоснабжения) | Протяжен-ность водопр. сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в экспл. | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Булдаково | артезианская скважина | 2500 | 50 | пвх | подземный | 1988 | 100 |
| 2 | д. Бажино | артезианская скважина | 3500 |  | пвх | подземный | 1983 | 100 |
| 3 | д. Анисимово | артезианская скважина | 1100 | 50 | пвх | подземный | 1971 | 100 |
| 4 | д. Зверниха | артезианская скважина | 2700 | 100 | пвх | подземный | 1976 | 10 |
| 5 | д. Михаленино | артезианская скважина | 3700 | 90 | пвх | подземный | 1984 | 10 |
| 6 | д. Михаленино | артезианская скважина | 1200 | 90 | пвх | подземный | 1978 | 10 |
| 7 | д. Поспелиха | артезианская скважина | 2000 | 50 | пвх | подземный | 1971 | 100 |
| 8 | д. Заболотье | артезианская скважина | 1000 | 50 | пвх | подземный | 1965 | 100 |
| 9 | с. Лапшанга ул. Нагорная | артезианская скважина | 1100 | 50 | пвх | подземный | 1969 | 100 |
| 10 | с. Лапшанга ул. Слобода | артезианская скважина | 1300 | 50 | Асбесто-цем. и чугун | подземный | 1969 | 100 |
| 11 | с. Лапшанга ул. Зеленая | артезианская скважина | 600 | 50 | пвх | подземный | 1984 | 100 |
| 12 | д. Кирюшино | артезианская скважина | 2200 | 50 | пвх | подземный | 1980 | 100 |

1.4​ Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михаленинского сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2020 годы выделены следующие проблемы: в настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 12 артезианских скважин, водопроводные сети протяженностью 21,6 км. По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Михаленинский сельсовет имеет разветвлённую систему централизованного водоснабжения, при этом имеются населенные пункты, на которых централизованное водоснабжение отсутствует.

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михаленинского сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2020 годы: замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2016 - 2020 гг. будет:

- реконструировано 6,8 км водопроводных сетей;

- установлено 3 станции, регулирующих давление в водопроводных сетях.

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды за 2017 год составил 28.304 тыс.м3. Объем забора воды из скважины фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Данные по расходам воды на собственные, технологические нужды и потерям воды не предоставлены. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1. Динамика подачи и реализации воды за 2015-2017 гг. представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Потребители | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| д. Михаленино | 13.9 | 13.9 | 12.9 | 12.9 | 12.0 | 12.0 |
| д. Зверниха | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| д. Поспелиха | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0.8 | 0,7 | 0,7 |
| д. Бажино | 3,2 | 3,2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| д. Анисимово | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| д. Булдаково | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| д. Заболотье | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 |
| с. Лапшанга ул. Нагорная | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| с. Лапшанга ул. Слобода | 1,4 | 1,4 | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
| с. Лапшанга ул. Зеленая | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 |
| д. Кирюшино | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| Всего | 41.747 | 41.747 | 31.442 | 31.442 | 28.3 | 28.3 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| население | 37.6 | 37.6 | 28.297 | 28.297 | 24.07 | 24.07 |
| бюджетные организации | 1.21 | 1.21 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |

Таблица 3.1.2. Динамика подачи и реализации воды

| Показатели | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 41.74 | 31.44 | 28.3 |
| Технологические расходы | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 41.74 | 31.44 | 28.3 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Потери в сетях % от поданной воды | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях |

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной воды, следовательно, увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения оцениваются объемы водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | д. Анисимово | 0.821 | 0,3 | 0.821 | 0.3 | 0.821 | 0.3 |
| 2 | д. Бажино | 8.76 | 3,2 | 3.561 | 1.3 | 3.561 | 1.3 |
| 3 | д. Булдаково | 16.71 | 6.1 | 15.07 | 5.5 | 16.44 | 6.0 |
|  | д. Поспелиха | 3.835 | 1,4 | 2.192 | 0.8 | 1.92 | 0.7 |
| 5 | д. Заболотье |  | 1,3 | 0.821 | 0,3 | 0.821 | 0.3 |
| 6 | с. Лапшанга ул. Нагорная | 5.48 | 2.0 | 3.288 | 1.2 | 3.288 | 1.2 |
| 7 | с. Лапшанга ул. Слобода | 3.835 | 1,4 | 1.369 | 0.5 | 1.369 | 0.5 |
| 8 | с. Лапшанга ул. Зеленая | 0.547 | 0,2 | 0.547 | 0.2 | 0.547 | 0.2 |
| 9 | д. Кирюшино | 2.191 | 0.8 | 0.821 | 0.3 | 0.821 | 0.3 |
| 10 | д. Михаленино | 38.08 | 13.9 | 32.88 | 12 | 32.88 | 12.0 |
| 11 | д. Михаленино | - |  | - | - |  | - |
| 12 | д. Зверниха | 19.18 | 7.0 | 14.25 | 5.2 | 14.52 | 5.3 |

3.3​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления представлена на диаграмме 3.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 3.3.1.

Основным потребителем холодной воды за 2015 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,6%. Основным потребителем холодной воды за 2011 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,7%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,3%. Основным потребителем холодной воды за 2012 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 95,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 4,6%.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего | 42 | 31 | 28 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 38 | 28 | 24 |
| бюджетные организации | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| промышленные предприятия | ‒ | ‒ | ‒ |
| пожаротушение | ‒ | ‒ | ‒ |
| полив | ‒ | ‒ | ‒ |
| прочие | ‒ | ‒ | ‒ |

3.4​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| д. Анисимово | Хоз.-пит. нужды | чел. | 15 | 0,05 | 0.8 | 0.3 | 12 | 1,1 |
| д. Бажино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 74 | 0,06 | 4.4 | 1.6 | 12 | 1,1 |
| д. Булдаково | Хоз.-пит. нужды | чел. | 169 | 0,09 | 15.2 | 5.6 | 20 | 1,9 |
| д. Зверниха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 160 | 0,06 | 9.6 | 3.5 | 20 | 1,9 |
| д. Михаленино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 355 | 0,06 | 21.3 | 7.8 | 25 | 1,9 |
| д. Михаленино | Хоз.-пит. нужды | чел. | - | - | - | - | - | - |
| д. Поспелиха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 52 | 0,06 | 3.1 | 1.14 | 12 | 1,1 |
| д. Заболотье | Хоз.-пит. нужды | чел. | 28 | 0,06 | 1.68 | 0.6 | 12 | 1,1 |
| с. Лапшанга ул. Нагорная | Хоз.-пит. нужды | чел. | 82 | 0,06 | 5.0 | 1.8 | 12 | 1,1 |
| с. Лапшанга ул. Слобода | Хоз.-пит. нужды | чел. | 20 | 0,06 | 1.2 | 0,5 | 12 | 1,1 |
| с. Лапшанга ул. Зеленая | Хоз.-пит. нужды | чел. | 20 | 0,12 | 2.4 | 0.9 | 12 | 1,1 |

1 установке приборов учета

В настоящее время приборы учета воды отсутствуют. Установка не планируется.

3.6​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Михаленинского сельсовета

Данные по прогнозируемому среднесуточному объему не предоставлены, поэтому анализ выполнить невозможно.

3.7​ Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 3.7.1. Общий баланс подачи и реализации воды на 2018 год

| Потребители | Ожидаемый 2018 год |
| --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| д. Михаленино | 13.9 | 13.9 |
| д. Анисимово | 0,3 | 0,3 |
| д. Бажино | 1,3 | 1,3 |
| д. Булдаково | 6.1 | 6.1 |
| д. Поспелиха | 1,4 | 1,4 |
| д. Заболотье | 0,3 | 0,3 |
| с. Лапшанга ул. Нагорная | 1,4 | 1,4 |
| с. Лапшанга ул. Слобода | 0,3 | 0,3 |
| с. Лапшанга ул. Зеленая | 0,2 | 0,2 |
| д. Кирюшино | 0,3 | 0,3 |
| д. Зверниха | 7.0 | 7.0 |
| Всего | 32.5 | 32.5 |
| В т.ч. |  |  |
| население | 31.2 | 31.2 |
| бюджетные организации | 1.3 | 1.3 |

Таблица 3.7.2. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на 2018 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ожидаемый 2018 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | д. Михаленино | 25 | 9.2 |
| 2 | д. Михаленино | - | - |
| 3 | д. Анисимово | 12 | 4.4 |
| 4 | д. Бажино | 12 | 4.4 |
| 5 | д. Булдаково | 20 | 7.3 |
| 6 | д. Поспелиха | 12 | 4.4 |
| 7 | д. Заболотье | 12 | 4.4 |
| 8 | с. Лапшанга ул. Нагорная | 12 | 4.4 |
| 9 | с. Лапшанга ул. Слобода | 12 | 4.4 |
| 10 | с. Лапшанга ул. Зеленая | 12 | 4.4 |
| 11 | д. Кирюшино | 12 | 4.4 |
| 12 | д. Зверниха | 20 | 7.3 |

Таблица 3.7.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2018 год

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2018год |
| Всего | 59 |
| В т.ч. |  |
| население | 57.7 |
| бюджетные организации | 1.3 |
| промышленные предприятия | ‒ |
| пожаротушение | ‒ |
| полив | ‒ |
| прочие | ‒ |

3.8​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Невозможно выполнить расчет, т.к. не предоставлены данные по перспективному потреблению питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке.

3.9​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения – МУП Варнавинского района «Водоснабжение».

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению):

в д. Булдаково – реконструкция системы водопровода 3,0 км и установка системы автоматического отключения насосного оборудования;

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве: население Михаленинского сельсовета снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка отсутствует. Данные по качеству воды не предоставлены.

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует: в малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки: в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, воде необходимо проходить очистку бактерицидными лампами. Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2018 г., млн.руб. | 2019 г., млн.руб. | 2020 г., млн.руб. | Источ. финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод д. Булдаково | Реконструкция Модернизация | обустройство павильона и установка автоматической насосной станции | 0,28 |  |  | Местный бюджет, прочие источники |
| 2 | Водопровод Д. Поспелиха | Реконструкция | обустройство павильона и установка автоматической насосной станции |  | 0,2 |  | Местный бюджет, прочие источники |
| ИТОГО по водоснабжению | 0,28 | 0,2 |  |  |

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МИХАЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сельское поселение Михаленинский сельсовет не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

Строительство централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод не планируется.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Рекомендуется:

1)​ произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

2)​ установка бактерицидных ламп в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин;

3)​ установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды водопотребителями и ее экономии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.​ Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.​ Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

3.​ СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4.​ СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

5.​ СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.