СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВАРНАВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

​ (улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Северного сельсовета является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

Характеристика Северного сельсовета

Северный сельсовет ‒ сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области. Административный центр ‒ поселок Северный. Расстояние до административного центра – 50 км.

В состав сельского поселения Северный сельсовет входят следующие населенные пункты: поселок Северный, поселок Заречный, село Хмелевая деревня Тимариха

Сельское поселение Северный сельсовет граничит с: Михаленинским сельсоветом, Шудским сельсоветом, Восходовским сельсоветом, с Семеновским районом, Ковернинским районом, Костромской областью

Численность населения на 01.01.2020 г. составила:   1710 человека.

Климатические условия

Варнавинский район распо​ложен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской об​ласти. Северное Заволжье отличается наиболее холод​ным и влажным климатом. Зима длится около 5 меся​цев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С, иногда до -48°С. Продолжи​тельность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный пе​риод насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 ию​ня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Нарвас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2019 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороння, шириной 1,5-2 км.

Самый крупный приток р. Ветлуги на территории Варнавинского района р. Лапшанга. Река Лапшанга берет начало в 9,0 км к северо-западу от с. Плоска Нижегородской области; впадает справа в р. Ветлугу на 267-м км от устья. Общая длина реки 85 км. Русло реки умеренно извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла 15-50 м. Глубины изменяются резко от 0,3-0,8 м на перекатах до 1,5-3,0 м на плесах. Берега крутые, высотой 2,0-2,5 м, большей частью поросшие кустарником.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1​ Описание системы и структуры водоснабжения Северного сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание системы водоснабжения на территории Северного сельсовета производит МУП Варнавинского района «Северное ЖКХ». В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 4 населенных пунктах сельского поселения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, на территории сельского поселения Северного сельсовета зарегистрировано 6 скважин. Водоподготовка и горячее водоснабжение отсутствуют. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами. Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

В таблице 1.1.1 представлены сведения по объектам водоснабжения Северного сельсовета.

Таблица 1.1.1. Сведения по объектам водоснабжения Северного сельсовета

| № п/п | Месторасполдожение объекта (источника | Наименование объекта (источника водоснабжения водозаборного сооружения) артезианская скважина | № скважины | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапорной башни, куб. м | Глубина скважины, м | Марка насоса и электродвигателя | Цель использования | Фактический расход, куб.м/сут | Дебет скважины .Л/С | Утвержденные запасы подземных вод. куб.м/сут. | Наличие ЗСО и павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Северный | Артезианская скважина |  | 1 | 18 | 80 | ЭЦВ 10-80 55 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 33,5 | 58.1 |  | В наличии, нет ограждения |
| 2. | п. Северный | Артезианская скважина |  | 1 | 18 | 75 | ЭЦВ 6.65-85 52 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 13.5 | 3.0 -10.0 0.3 |  | В наличии, нет ограждения |
| 3. | п. Северный | Артезианская скважина |  | 1 | 15 | 70 | ЭЦВ 63-85 38.0 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 13 | 30,0 – 10.0 0.3 |  | В наличии, нет ограждения |
| 4. | п. Северный | Артезианская скважина |  | 1 | 15 | 70 | ЭЦВ 65-80 50 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 12.15 | 2.6 -6.0 0.17 |  | Ограждение имеется |
| 5. | п. Северный | Артезианская скважина |  | 1 | Авт. станция | 80 | ЭЦВ 10-110 62 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 21 | 2.8 – 1.0 2.8 |  | В наличии, нет ограждения |
| 6. | п. Заречный | Артезианская скважина |  | 1 | 18 | 75 | ЭЦВ 63-85 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 6,0 | 12,31 |  | В наличии, нет ограждения |
| 7. | д. Тимариха | Артезианская скважина |  | 1 | 15 | 70 | ЭЦВ 63-85 | Хоз- питьевые нужды, техн. | 6,0 | 2,47 |  | В наличии, нет ограждения |

1.2​ Описание территорий Северного сельсовета не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория п. Северный, а именно улицы: Вокзальная, Железнодорожная, Цеховая, временно не охвачены центральным водоснабжением и частично водозабор осуществляется из шахтных колодцев, д. Тимариха, с. Хмелевая.

1.3​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения Северного сельсовета представлено в таблице 1.3.1. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Описание технологических зон водоснабжения Северного сельсовета

| № п/п № п/п | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра (км.) | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Северный | 1 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» |
| 2. | п. Северный | 1 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» |
| 3. | п. Северный | 1 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северный» | МУП Варнавинского р-на «Северный» |
| 4. | п. Северный | 1 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» |
| 5. | п. Северный | 2 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» |
| 6. | п. Заречный | 4 | Централи-зованная | Артезианская скважина | ГБУ «Варнавинский ПНИ» | ГБУ «Варнавинский ПНИ» |
| 7. | д. Тимариха | 14 | Централи-зованная | Артезианская скважина | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» | МУП Варнавинского р-на «Северное ЖКХ» |

Таблица 1.3.2. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения Северного сельсовета

| № п/п | Местораспо-ложение объекта | Наименова-ние объекта (источника водоснабжения) | Протяженность водопроводных сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Северный | Артезианская скважина | 8500 | 100-50 | Мет. ПВХ | Подземный | 1978 | 90 |
| 2. | п. Северный | Артезианская скважина | 3600 | 150-25 | Мет. ПВХ | Подземный | 1982 | 70 |
| 3. | п. Северный | Артезианская скважина | 3400 | 50-25 | ПВХ | Подземный | 1978 | 70 |
| 4. | п. Северный | Артезианская скважина | 2500 | 50 | ПВХ | Подземный | 1983 | 50 |
| 5. | п. Северный | Артезианская скважина | 2200 | 100 | ПВХ | Подземный | 2013 | 0 |
| 6. | п. Заречный | Артезианская скважина | 600 | 50 | ПВХ | Подземный | 1980 | 60 |
| 7. | д. Тимариха | Артезианская скважина | 1700 | 50 | ПВХ | Подземный | 1972 | 50 |

1.4​ Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета Варнавинского района на 2018 23годы выделены следующие проблемы: в настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 7 артезианских скважин, водопроводные сети протяженностью 23,9 км. По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Северный сельсовет имеет разветвлённую систему централизованного водоснабжения, при этом имеются населенные пункты, на которых централизованное водоснабжение отсутствует.

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северного сельсовета Варнавинского района на 2018 – 2023 годы: замена  части существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка 6 (шести) автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2018 - 2023 гг. будет:

- Замена водных сетей, протяженностью 2,4 км;

- замена трубопровода холодного водоснабжения по ул. Вокзальная, ул. Юбилейная,   ул. Кооперативная п. Северный

- установка 6  станций, регулирующих давление в водопроводных сетях;

- оборудование первой санитарной зоны артезианских скважин;

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды за 2020 год составил 54,9 тыс.м3. Объем забора воды из скважины фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Данные по расходам воды на собственные, технологические нужды и потерям воды не предоставлены. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1. Динамика подачи и реализации воды за 2017-2023 гг. представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Потребители | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято из источ. тыс. куб.м | Принято потреб. тыс. куб.м. | Поднято из источ. тыс. куб.м | Принято потреб. тыс. куб.м. | Поднято из источ. тыс. куб.м | Принято потреб. тыс. куб.м. |
| п. Северный всего в т.ч. население в т.ч. бюджет. орг. | 47,92 45,22 2,7 | 47,92 45,22 2,7 | 50,23 46,95 3,28 | 50,23 46,95 3,28 | 49,21 45,35 3,86 | 49,21 45,35 3,86 |
| п. Заречный | 4,48 | 4,48 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| д. Тимариха | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Таблица 3.1.2. Динамика подачи и реализации воды

| Показатели | Ед. Изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. куб.м | 47,92 | 50,23 | 54,99 |
| Технологические расходы | тыс. куб.м | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Подано в сеть | тыс. куб.м | 47,92 | 50,23 | 54,9 |
| Потери в сетях | тыс. куб.м | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Потери в сетях % от поданной воды | тыс. куб.м | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Отпущено воды всего | тыс. куб.м | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях |

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной воды, следовательно, увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения оцениваются объемы водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребле-ние | Максимальное водопотребле-ние | Максимальное водопотребле-ние |
|  |  | куб.м / сут. | Тыс. куб.м / год | куб.м / сут. | Тыс. куб.м / год | куб.м / сут. | Тыс. куб.м / год |
| 1. | п. Северный | 58,1 | 21200 | 58,1 | 21200 | 58,1 | 21200 |
| 2. | п. Северный | 22,33 | 8150 | 22,33 | 8150 | 22,33 | 8150 |
| 3. | п. Северный | 30,03 | 10960 | 30,03 | 10960 | 30,03 | 10960 |
| 4. | п. Северный | 24,39 | 8900 | 24,39 | 8900 | 24,39 | 8900 |
| 5. | п. Северный | - | - | - | - | - | - |
| 6. | п. Заречный | 16,16 | 5901 | 16,16 | 5901 | 16,16 | 5901 |
| 7. | д. Тимариха | 2,47 | 900 | 2,47 | 900 | 2,47 | 900 |

3.3​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем холодной воды за 2017 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,6%. Основным потребителем холодной воды за 2018 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 93,5%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 6,5%. Основным потребителем холодной воды за 2023 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 93,0%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 7,0%.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс.куб. м. |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего | 47,92 | 50,23 | 54,90 |
| В том числе |  |  |  |
| население | 45,22 | 46,95 | 51,04 |
| бюджетные организации | 2,7 | 3,28 | 3,86 |
| промышленные предприятия | ‒ | ‒ | ‒ |
| пожаротушение | ‒ | ‒ | ‒ |
| полив | ‒ | ‒ | ‒ |
| прочие | ‒ | ‒ | ‒ |

3.4​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесуточная норма на ед.изм. | водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. Сут. куб.м./сут | Годовое куб.м./год | Максут.куб. м/сут | Макс.час.куб.м/час |
| п. Северный | Хоз.-питьевые нужды | чел. | 1737 | 2,74 | 134,85 | 49,21 | 140 | 5,84 |
| п. Заречный | Хоз.-питьевые нужды | чел. | 83 | 2,74 | 25 | 4,49 | 26 | 1,1 |
| д. Тимариха | Хоз.-питьевые нужды | чел. | 23 | 1,37 | 25 | 0,9 | 26 | 1,1 |

3.5​. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборы учета воды отсутствуют. Установка не планируется.

3.6.​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Северного сельсовета

Данные по прогнозируемому среднесуточному объему не предоставлены, поэтому анализ выполнить невозможно.

3.7 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 3.7.1. Общий баланс подачи и реализации воды на 2020 год

| Потребители | Ожидаемый 2020 год |
| --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит. тыс. м3 |
| п. Северный в.т.ч. население бюджетные организации | 41,7 40,1 1,6 | 41,7 40,1 1,6 |
| п. Заречный | 5,0 | 5,0 |

Таблица 3.7.2. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на 2018 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ожидаемый 2021 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1. | с. Северный | 59,2 | 21600 |
| 2. | с. Северный | 22,4 | 8180 |
| 3. | с. Северный | 30,6 | 11170 |
| 4. | с. Северный | 25,0 | 9120 |
| 5. | с. Северный | 17,9 | 5544 |
| 6. | п. Заречный | 16 | 5840 |
| 7. | д. Тимариха | 2,47 | 900 |
| 8. | с. Хмелевая | 0,83 | 300 |

Таблица 3.7.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2021 год

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2021 год |
| Всего | 62,8 |
| В том числе | 58,3 |
| население | 4,5 |
| бюджетные организации | ‒ |
| промышленные предприятия | ‒ |
| пожаротушение | ‒ |
| пожаротушение | ‒ |
| полив | ‒ |
| прочие | ‒ |

3.8​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Невозможно выполнить расчет, т.к. не предоставлены данные по перспективному потреблению питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке.

3.9​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения – МУП Варнавинского района «Северный»

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве: население Северного сельсовета снабжается водой из артезианских скважин, расположенных на территории поселения. Водоподготовка отсутствует. Данные по качеству воды не предоставлены.

Организация централизованного водоснабжения на территории, где оно отсутствует на нескольких улицах п. Северный (Вокзальная, Железнодорожная)  водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки: в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, воде необходимо проходить очистку бактерицидными лампами. Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2018 г. Т. руб | 2019 г. Т. руб | 2020 г. Т. руб | 2021г т.руб. | 2022 г т.руб. | 2023 г. Т. руб | Источ. финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод | Модернизация | Установка системы автоматического отключения насосного оборудования | 120 | 300 | 140 | 150 | 160 | 170 | Местный бюджет, прочие источники |
| 2 | Замена водопроводных сетей |  |  |  |  | 1 км | 1,1 км | 1,2 км | 1,4 км |  |
| 3. | ИТОГО: |  |  | 120 | 300 | 140 | 150 | 160 | 170 | 1040 |

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сельское поселение Северный сельсовет  имеет централизованный отвод бытовых  сточных вод из микрорайона населенного пункта пос. Северный (ул. Победы, ул. Кооперативная).  Население частного сектора  пользуются септиками-накопителями или надворными уборными.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Рекомендуется:

1)​ произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

2)​ установка бактерицидных ламп в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин;

3)​ установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды водопотребителями и ее экономии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.​ Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.​ Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

3.​ СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4.​ СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

5.​ СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.