Утверждена Постановлением

администрации Варнавинского

муниципального района

Нижегородской области

№ 24 от 1января 2020 года

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА

2019 год

Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

​ (улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Шудского  сельсовета является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Договор от 16 октября 2013 года.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области.

Характеристика  Шудского  сельсовета

Шудский  сельсовет ‒ сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области. Административный центр ‒  село  Горки . Расстояние до административного центра – 35 км.

В состав сельского поселения Шудский  сельсовет входят следующие населенные пункты: поселок Кресты , деревня Коровиха, деревня Карелиха, деревня Югары, деревня Жилиха, деревня Прудовка, деревня Поляки, , село Горки, деревня Кулигино, деревня Мусиха, деревня Парагузиха, деревня Антониха, деревня Непогодиха, деревня Гришино, поселок Красный луч.

Сельское поселение Шудский сельсовет граничит с: Михаленинским сельсоветом, Северным сельсоветом, с Ветлужским районом, с Костромской областью.

Численность населения на 01.01.2011 г. составила: мужчин - 404, женщин – 424. Всего – 828 человек.

Климатические условия

Варнавинский район распо​ложен в лесной зоне Ветлужского равнинного таежно-лесного края (Северное Заволжье) Нижегородской об​ласти. Северное Заволжье отличается наиболее холод​ным и влажным климатом. Зима длится около 5 меся​цев. Средняя температура января составляет -13°С, морозы достигают -40°С, иногда до -48°С. Продолжи​тельность вегетационного периода составляет 163-170 дней. Весной характерны заморозки. Безморозный пе​риод насчитывает 110-120 дней. Лето короткое и жаркое, начинается обычно 5-10 ию​ня и заканчивается 15-25 августа. Средняя июльская температура воздуха равна +18°С. Осадков за год выпадает от 500 до 600 мм.

Через территорию района проходит одна из второстепенных природных планировочных осей Нижегородской области река Ветлуга. Кроме рек, в районе имеются озера и болота различного происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Гидрологические условия

Территория Варнавинского района отличается довольно развитой гидрографической сетью, входящей в бассейн р.Ветлуги. Рассматриваемый район хорошо обеспечен ресурсами поверхностных вод. Реки Ветлуга, Лапшанга, Шуда, Нарвас, Ужгур могут служить источником водоснабжения и орошения. Река Ветлуга – образуется слиянием рек Большой и Малой Быстрой в 2 км к востоку от села Ивановское Кировской области. Впадает Ветлуга в р.Волгу на 2019 км от устья. Общая длина реки 889 км, уклон 0,13%, площадь водосбора около 40,3 тыс.км2 . По территории данного района река Ветлуга протекает своим средним течением. Густота речной сети 0,7 км/ 100 км2.

Русло реки в среднем течении извилистое, шириной 100-120 м, глубиной 2-3 м. Скорость течения 0,4-0,5 м/с. Берега сильноразмываемые, высотой 3-5 м. Пойма реки двухстороння, шириной 1,5-2 км.

Самый крупный приток р. Ветлуги на территории Варнавинского района р. Лапшанга. Река Лапшанга берет начало в 9,0 км к северо-западу от с. Плоска Нижегородской области; впадает справа в р. Ветлугу на 267-м км от устья. Общая длина реки 85 км. Русло реки умеренно извилистое, слаборазветвленное. Ширина русла 15-50 м. Глубины изменяются резко от 0,3-0,8 м на перекатах до 1,5-3,0 м на плесах. Берега крутые, высотой 2,0-2,5 м, большей частью поросшие кустарником.

Пойма реки шириной 60-550 м. Большая часть ее покрыта густыми смешанными лесами. Грунты песчаные, песчанно-илистые, местами торфянистые. Долина реки извилистая, трапецеидальная, склоны высотой 10-40 м.

Вода в реках Варнавинского района нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоема со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Рисунок 1. Схема территориального планирования Варнавинского муниципального района Нижегородской области

ГЛАВА 1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1​ Описание системы и структуры водоснабжения Шудского  сельсовета и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Обслуживание системы водоснабжения на территории Шудского сельсовета производит администрация Шудского  сельсовета. В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 16 населенных пунктах сельского поселения.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин, на территории сельского поселения Шудского  сельсовета зарегистрировано 23 скважины. Водоподготовка и горячее водоснабжение отсутствуют. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Скважины оборудованы погружными насосами. Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

В таблице 1.1.1 представлены сведения по объектам водоснабжения Шудского  сельсовета.

Таблица 1.1.1. Сведения по объектам водоснабжения Шудского  сельсовета

| № п/п | Место расположения объекта (источника водоснабже-ния, водо-заборного сооружения ) | Наимено-вание объекта (источника водоснаб-жения водозабор-ного сооружения) | № сква-жины | Кол-во водо-напор-ных башен | Объем водо-напор-ной башни, м3 | Глуби-на сква-жины м | Марка насоса и эл.двиг. | Цель исполь-зования | Дебет сква-жины м3/час | Факт. расход, м3/час | Утверж-денные запасы подзем-ных вод м3/сут | Наличие ЗСО и павиль-она |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки | артезианская скважина |  | 1 | 25 | 75 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 21,9 | --- | в наличии |
| 2 | Д. Антониха | артезианская скважина |  | 2 | 25 |  | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое | 10 | 19,2 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 3 | д. Кулигино | артезианская скважина |  | 1 | 6 | 45 | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 0,2 | --- | в наличии, нет огражде-ния |
| 4 | д. Югары | артезианская скважина |  | 1 | 6 |  | ЭЦВ 6 | хоз. пить-евые нуж-ды, техни-ческое |  | 0,8 | --- | в наличии, нет огражде-ния |

1.2​ Описание территорий Шудского сельсовета не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

К населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся: поселок Красный луч, поселок Кресты, деревня Коровиха, деревня Карелиха, деревня Жилиха. деревня Прудовка, деревня Мусиха, деревня Парагузиха, деревня Непогодиха,  деревня Гришино

1.3​ Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Описание технологических зон централизованного водоснабжения Шудского сельсовета представлено в таблице 1.3.1. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей, представлено в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Описание технологических зон водоснабжения Шудского сельсовета

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расстояние до админи-стративно-го центра, км | Система водоснабжения | Источник водоснабжения | Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки | 0,2 | централизованная | артезианская скважина | администрация Шудского сельсовета | администрация Шудского сельсовета |
| 2 | д.Антониха | 5 | централизованная | артезианская скважина | администрация Шудского сельсовета | администрация Шудского сельсовета |
| 3 | д. Кулигино | 3 | централизованная | артезианская скважина | администрация Шудского сельсовета | администрация Шудского сельсовета |
| 4 | д. Поляки | 1 | централизованная | артезианская скважина | администрация Шудского сельсовета | администрация Шудского сельсовета |

Таблица 1.3.2. Описание состояния водопроводных сетей систем водоснабжения

| № п/п | Место располо-жения объекта (источника водоснабжения) | Наименование объекта (источника водоснабжения) | Протяжен-ность водопр. сетей, м | Диаметр сетей, мм | Материал водопроводных сетей | Способ прокладки | Год ввода в экспл. | % износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горки | артезианская скважина | 5000 | 50 | мет | подземный | 1967 | 100 |
| 2 | Д.Антониха | артезианская скважина | 4500 |  | мет | подземный | 1965 | 100 |
| 3 | д. Кулигино | артезианская скважина | 2100 | 50 | мет | подземный | 1974 | 100 |
| 4 | д. Югары | артезианская скважина | 1200 | 50 | мет | подземный | 1975 | 100 |
| 5 | д. Поляки | артезианская скважина | 1100 | 50 | мет | подземный | 1967 | 100 |

1.4​ Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шудского сельсовета Варнавинского района на 2016 – 2020 годы выделены следующие проблемы: в настоящее время источниками холодного водоснабжения являются 5 артезианскх скважин, водопроводные сети протяженностью 14.4 км. По причине применения различных материалов и большого физического износа водопроводных сетей с каждым годом увеличивается количество аварий на водопроводах, что, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат, направляемых на ликвидацию аварийных ситуаций.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Шудский сельсовет имеет разветвлённую систему централизованного водоснабжения, при этом имеются населенные пункты, на которых централизованное водоснабжение отсутствует.

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шудского сельсовета Варнавинского района на 2011 – 2015 годы: замена существующего водопровода, позволит снизить уровень их износа, повысит надежность и качество водоснабжения; позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой, снизит потери. Установка автоматических станций, регулирующих давление в водопроводных сетях, позволит обеспечить бесперебойное снабжение населения водой и снизит расход электроэнергии. В период за 2011 - 2015 гг. будет:

- построено 9500 км новых водопроводных сетей;

- установлена 3 новых водонапорных башен;

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

3.1​ Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды за 2018 год составил 20,0 тыс.м3. Объем забора воды из скважины фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск). Данные по расходам воды на собственные, технологические нужды и потерям воды не предоставлены. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1. Динамика подачи и реализации воды за 2016-2018 гг. представлена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Потребители | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| с. Горки Всего | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| население | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| бюджетные организации | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| д. Антониха | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 |
| д. Кулигино | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
| д. Югары | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

Таблица 3.1.2. Динамика подачи и реализации воды

| Показатели | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 20,0 | 20,1 | 20,0 |
| Технологические расходы | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Подано в сеть | тыс. м3 | 20,0 | 20,1 | 20,0 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Потери в сетях % от поданной воды | тыс. м3 | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено |
| Отпущено воды всего | тыс. м3 | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях | Посчитать не возможно, т.к. не предоставлены потери в сетях |

На протяжении последних трех лет наблюдается тенденция к увеличению потребления холодной воды, следовательно, увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения оцениваются объемы водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2​ Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | с. Горки | 10,0 | 7,0 | 11,0 | 7,2 | 11,5 | 7,0 |
| 2 | д. Антониха | 12 | 7,0 | 12,5 | 7,2 | 12 | 7,1 |
| 3 | д. Кулигино | 10,0 | 3,5 | 11,0 | 3,5 | 10,0 | 3,0 |
| 4 | д. Югары | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 2,4 |
| 5 | д. Плющицино | 0,4 | 161 | 0,4 | 161 | 0,4 | 161 |

3.3​ Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

3.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 3.3.1.

Основным потребителем холодной воды за 2019 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,6%. Основным потребителем холодной воды за 2018 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 94,7%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 5,3%. Основным потребителем холодной воды за 2019 год в сельском поселении является население, и его доля составляет 95,4%. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 4,6%.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего | 20,0 | 20,1 | 20,0 |
| В т.ч. |  |  |  |
| население | 18,5 | 18,4 | 18,5 |
| бюджетные организации | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
| промышленные предприятия | ‒ | ‒ | ‒ |
| пожаротушение | ‒ | ‒ | ‒ |
| полив | ‒ | ‒ | ‒ |
| прочие | ‒ | ‒ | ‒ |

3.4​ Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды представлены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды

| Потребители | Наимено-вание расхода | Ед. изм. | Кол-во | Среднесу-точная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| с. Горки | Хоз.-пит. нужды | чел. | 185 | 0,12 | 43,8 | 16 | 45 | 1,9 |
| д. Антониха | Хоз.-пит. нужды | чел. | 156 | 0,06 | 25 | 0,18 | 26 | 1,1 |
| д.Кулигино | Хоз.-пит. нужды | чел. | 76 | 0,06 | 25 | 0,3 | 26 | 1,1 |
| д. Югары | Хоз.-пит. нужды | чел. | 35 | 0,06 | 25 | 0,16 | 26 | 1,1 |

3.5​ Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборы учета воды отсутствуют. Установка не планируется.

3.6​ Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Шудского сельсовета

Данные по прогнозируемому среднесуточному объему не предоставлены, поэтому анализ выполнить невозможно.

3.7​ Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 3.7.1. Общий баланс подачи и реализации воды на 2020 год

| Потребители | Ожидаемый 2020 год |
| --- | --- |
|  | Поднято из источ., тыс. м3 | Принято потребит., тыс. м3 |
| с. Горки Всего | 6,5 | 6,5 |
| В т.ч. |  |  |
| население | 5,7 | 5,7 |
| бюджетные организации | 0,8 | 0,8 |
| д.Антониха | 6,6 | 6,6 |
| д. Кулигино | 2,7 | 2,7 |
| д. Югары | 2,2 | 2,2 |

Таблица 3.7.2. Территориальный баланс питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения на 2020 год

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ожидаемый 2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимальное водопотребление |
|  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | с. Горки | 22,0 | 8,0 |
| 2 | Д.Антониха | 20,0 | 7,5 |
| 3 | д. Кулигино | 7,0 | 4,0 |
| 4 | д. Югары | 6,0 | 3,5 |

Таблица 3.7.3. Структурный баланс питьевой, технической воды по группам абонентов на 2020 год

| Потребители | Реализация воды по группам потребителей, тыс. м3 |
| --- | --- |
|  | Ожидаемый 2020 год |
| Всего | 20,0 |
| В т.ч. |  |
| население | 18,0 |
| бюджетные организации | 2,0 |
| промышленные предприятия | ‒ |
| пожаротушение | ‒ |
| полив | ‒ |
| прочие | ‒ |

3.8​ Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Невозможно выполнить расчет, т.к. не предоставлены данные по перспективному потреблению питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке.

3.9​ Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации- МУП «Водоснабжение»

Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения – МУП «Водоснабжение»

Сведения о водоснабжающей организации.

МУП «Водоснабжение»

| Полное наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Водоснабжение" |
| --- | --- |
| Регион | Нижегородская область |
| Адрес | Нижегородская область Варнавинский район, р.п. Варнавино ул. Красноармейская д. 17 |
| Директор организации | Шрамов Александр Анатольевич |
| Контактные телефоны | (8831) 36050 |

Виды деятельности

Организация МУП "Водоснабжение" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

Организация работает в следующих отраслях (в соответствии с классификатором ОКОНХ):

      - Коммунальное и бытовое водоснабжение

В хозяйственном ведении МУП «Водоснабжение»  находятся:

| №п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Протяжённость (глубина), км.(м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Анисимово | 1971 | 75,0 |
| 2. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Заболотье | 1965 | 60,0 |
| 3. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино | 1978 | 96,0 |
| 4. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Осиновка | 1971 | 86,0 |
| 5. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино | 1984 | 93,0 |
| 6. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга, ул. Зеленая | 1969 | 58,0 |
| 7. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга, ул. Слобода | 1969 | 96,0 |
| 8. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга | 1984 | 110,0 |
| 9. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бажино | 1983 | 83,0 |
| 10. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково | 1988 | 85,0 |
| 11. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поспелиха | 1971 | 87,0 |
| 12. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Советская | 1992 | 75,0 |
| 13. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Первомайская | 1971 | 75,0 |
| 14. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Леонтьево | 1986 | 83,0 |
| 15. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 1979 | 80,0 |
| 16. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 1962 | 41,0 |
| 17. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Коркотино | 1960 | 45,0 |
| 18. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Плющицино | 1973 | 77,0 |
| 19. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское | 1979 | 105,0 |
| 20. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Меркушиха | 1984 | 75,0 |
| 21. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Скворцово | 1963 |  |
| 22. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Дерябино | 1984 | 64,0 |
| 23. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляды | 1970 | 70,0 |
| 24. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Петушиха | 1984 | 75 |
| 25. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Демидово | 1972 | 42,0 |
| 26. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Леонтьево | 1963 | 83 |
| 27. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Палаустное | 1990 | 82,0 |
| 28. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Пузыри | 1956 | 56 |
| 29. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Андреево | 1984 |  |
| 30. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бочкариха | 1962 | 65,0 |
| 31. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Замешаиха | 1987 | 90,0 |
| 32. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Подушкино | 1962 |  |
| 33. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Репниха | 1958 |  |
| 34. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Карасиха | 1971 | 70,0 |
| 35. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Антониха | 1992 | 75,0 |
| 36. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Кулигино | 1967 | 65,0 |
| 37. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, Югары | 1975 | 67,0 |
| 38. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Егачиха | 1969 | 84,0 |
| 39. | Скважина | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Горки | 1977 | 78,0 |
| 40. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Коркотино |  | 1,3 км |
| 41. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Плющицино |  | 0,8 км |
| 42. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Замешаиха |  | 1,2 км |
| 43. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с.Богородское | 1971 | 9,5 км. |
| 44. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Репниха |  | 1,2 км |
| 45. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Пузыри | 1960 | 0,8 км |
| 46. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Бочкариха |  | 1 км |
| 47. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, 49.д.Подушкино |  | 1 км |
| 48. | Водопроводные сети | Нижегорродская область, Варнавинский район, д. Карасиха | 1971 | 1,5 км. |
| 49. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Палаустное | 1982 | 2,5 км. |
| 50. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, Демидово | 1980 | 1км. |
| 51. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Леонтьево | 1986 | 1,5 км. |
| 52. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Макарий | 2012 | 5,5 км. |
| 53. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Скворцово | 1963 | 2,5 км. |
| 54. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Ляды | 1970 | 2 км. |
| 55. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Дерябино | 1984 | 2,5 км. |
| 56. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское | 1984 | 3 км. |
| 57. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Меркушиха | 1984 | 1 км. |
| 58. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Петушиха | 1984 | 2 км. |
| 59. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Андреево | 1984 | 1,5 км. |
| 60. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Бажино | 1983 | 3,5 км |
| 61. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга ул. Нагорная | 1969 | 2,4 км |
| 62. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Лапшанга ул. Зеленая | 1984 | 0,6 км |
| 63. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино ул. Нагорная | 1978 | 3,7 км |
| 64. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Михаленино, ул. Нагорная | 1984 | 1,2 км. |
| 65. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково | 1988 | 2,5 км |
| 67. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Анисимово | 1971 | 1,1 км. |
| 68. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поспелиха | 1971 | 2 км. |
| 69. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Осиновка | 1976 | 2,7 км. |
| 70. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Заболотье | 1965 | 1 км. |
| 71. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Кулигино | 1974 | 2,1 км |
| 72. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д.Антониха | 1965 | 4,5 км |
| 73. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, с. Горки | 1967 | 5 км. |
| 74. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Югары | 1975 | 1,2 км. |
| 75. | Водопроводные сети | Нижегородская область, Варнавинский район, д. Поляки | 1967 | 1,1 км. |

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2018 г. т. руб. | 2019 г. т. руб. | 2020 г. т. руб. | 2021 г. т. руб. | 2022 г. т. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1. | Водопровод с. Горки д. Антониха | Реконструкция | Замена водопроводной сети протяженностью 15,45 км, замена водопроводной башни, установка системы автоматического отключения насосного оборудования, ремонт павильона |  | 13362,8 | 23930,1 |  |  | Областной бюджет, местный бюджет, прочие источники |
| 2.4. | Водопровод д. Югары | Модернизация | Ремонт водопроводной сети, установка системы автоматического отключения насосного оборудования, ремонт павильона | 20,0 | 30,0 | 20,0 |  | 22,0 | Местный бюджет, прочие источники |
|  | Все артезианские скважины |  | Оборудование первой санитарной зоны |  |  | 300 |  |  | Местный бюджет, прочие источники |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 70 | 16912,8 | 24270,1 | 10 | 32 |  |

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует: в малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки: в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин, воде необходимо проходить очистку бактерицидными лампами. Обеззараживание воды бактерицидными лучами имеет ряд преимуществ перед хлорированием. Природные вкусовые качества и химические свойства воды не изменяются. Бактерицидное действие лучей протекает во много раз быстрее, чем хлора; после облучения воду сразу можно подавать потребителям. Бактерицидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и спорообразующие. Эксплуатация установок для обеззараживания воды бактерицидными лучами, проще, чем хлорного хозяйства.

РАЗДЕЛ 5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2​ Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

РАЗДЕЛ 6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2017 г., т.руб. | 2018 г., т.руб. | 2019 г., т.руб. | Источ. финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Горки, Антониха |  | ПСД |  |  | 2672,6 | Местный бюджет |
| 2 | Водопровод с. Горки, Антониха |  | Реконструкция |  |  | 10690,2 | Областной бюджет |
| ИТОГО по водоснабжению |  |  |  |  |

ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ШУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сельское поселение Шудский сельсовет не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

Строительство централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод не планируется.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Рекомендуется:

1)​ произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

2)​ установка бактерицидных ламп в целях улучшения качества питьевой воды из артезианских скважин;

3)​ установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды водопотребителями и ее экономии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.​ Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.​ Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

3.​ СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4.​ СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

5.​ СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.