СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2021-2025 г.г.

Раздел 1

Основная цель  разработки схемы теплоснабжения – удовлетворение спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду  на территории Восходовского сельсовета.

Основными задачами являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжении.

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя.

- создание условий для реализации инвестиционных проектов на территории Восходовского сельсовета.

В результате реализации мероприятий по ремонту и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Восходовского сельсовета   будет отремонтировано:

- 210 м. тепловых сетей на п. Мирный;

- 160 м. тепловых сетей на п. Черемушки.

Замена изношенного оборудования повысит надежность теплоснабжения;  снизит затраты на выработку тепловой энергии; позволит привести потери тепловой энергии к нормативу или свести к минимуму,  обеспечить тепловой энергией жилые дома и здания   соцкультбыта. Ремонт теплосетей повысит качество теплоснабжения  жилых домов.

Раздел 2

- Характеристика существующего состояния теплоснабжения.

Тепловые сети расположенные на территории Восходовского сельсовета - это  8842 м. наземной и подземной бесканальной прокладки, из них 8842 м. ЖКХ муниципальных образований основной материал – сталь, ПВХ, физический износ более 50 %.

Из 7 действующих отопительных котельных 4 являются муниципальной собственностью, из них:

- 1 котельная  находятся в хозяйственном ведении учреждений образования;

-  3 котельных  находятся в аренде  МУП Варнавинского района «Теплоснабжение», отапливают жилфонд и объекты соцкультбыта п.Восход, п.Мирный, п.Черемушки.

- 3 действующих  ведомственных котельных  принадлежат федеральному бюджету, отапливают учреждения ГУФСИН.

Основными видами топлива для котельных являются:  дрова,  уголь, мазут (Таблица 1).

Распределение котельных по видам потребляемого топлива.     Таблица 1

| Наименование | Ед. изм. | Виды топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | опилки | уголь | мазут | ПБТ | дрова |
| Котельные по всем видам собственности | Ед. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | Ед. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

Жилфонд п. Черемушки - 12 многоквартирных домов, общей площадью 14,5 тыс.м2 отапливаются котельной п. Черемушки, которая  находится в аренде у МУП Варнавинского района «Теплоснабжение». Тепловые сети 1334 м.

Жилфонд п. Восход   - 17 многоквартирных домов, общей площадью 11,4 тыс. м2. отапливаются котельной п.Восход, которая  находится в аренде у МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» .Тепловые сети 5148 м.

Жилфонд п. Мирный  - 25 многоквартирных домов, общей площадью 11,7 тыс. м2. отапливаются котельной п.Мирный, которая  находится в аренде у МУП Варнавинского района «Теплоснабжение». Тепловые сети 2360 м.

Ресурсоснабжающая организация МУП Варнавинского района «Теплоснабжение».

Рост тарифа на тепло в 2020 году составил 2,9 % (Таблица 2)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Тариф на теплоэнергию руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | Прогноз 2021 г. |
| 1 | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» | 3033,75 | 3121,64 |  |

Технические характеристики состояния тепловых сетей и источников теплоснабжения  Варнавинского района приведены в следующих приложениях:

Приложение 1 – реестр сетей теплоснабжения.

Приложение 2 - реестр отопительных котельных.

Приложение 3 -   присоединенные потребители.

- Содержание проблем

Общий физический износ тепловых сетей  и  котельного оборудования в Варнавинском районе составляет около 50%. По этой причине существуют значительные потери тепловой энергии при ее транспортировке, некачественное предоставление теплоснабжения, перерасход топлива. Это, в свою очередь, приводит к росту финансовых затрат.  Поэтому необходима замена морально устаревшего и изношенного оборудования.

## Организация контроля исполнения Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляет Администрация Восходовского сельсовета, а также осуществляет подготовку проекта схемы теплоснабжения и представление его на рассмотрение главе Администрации Восходовского сельсовета.

Мероприятия по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Восходовского сельсовета 2021 – 2025 годы

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика строительства | Технические мероприятия | 2021 г., т. руб. | 2022 г., т. руб. | 2023 г., т. руб. | 2024 г., т. руб. | 2025 г., т.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Теплотрасса п. Мирный | Ремонт сетей | Замена утеплителя, 200м | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | Прочие источники |
| 2. |  |  | Замена теплотрассы, труба ду40 у дома № 8 ул.Центральная, 10 м. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Котельная п.Мирный | Ремонт котельной | Замена электродвигателя на поддуве котел №1 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Теплотрасса п. Восход | Ремонт сетей | Установка компенсатора на ул.Центральная | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | Прочие источники |
| 5. | Теплотрасса п. Черемушки | Замена ветхих сетей | Замена теплотрассы, труба диам 50мм. ул.Советская д.26, 20 м | 75 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 6. |  |  | Замена теплотрассы, труба д.50мм, 40 м | 120 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Ремонт сетей | Утепление теплотрассы 100 м | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 8. | Котельная п.Черемушки | Ремонт котельной | Замена сетевого насоса | 40 |  |  |  |  | Прочие источники |
| 9. |  | Ремонт котла | Ремонт котла №2 | 20 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |

Приложение 1

|  | РЕЕСТР СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | место расположения трубопровода | Протяженность сетей* | вид прокладки сетей | материал трубопровода | вид собственности | Год | в том числе ветхие и аварийные участки сетей | физический процент износа | теплоизоляция |
|  | населенный пункт | наименование улицы | всего | в том числе диаметром: | наземная или подземная | канальная или беcканальная |  |  | ввода в эксплуатацию | последнего капитального ремонта | протяженность |  | материал | требующая замены |
|  |  |  |  | до250 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. м. | п. м. |  |  |  |  |  |  | п.м. | % |  | куб. м./ п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|  | Теплоснабжение |  |
|  | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Восход | ул.Центральная | 5148 | 5148 | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 | 2011 | 0 | 30 |  | 0 |
| 2 | п.Восход | ул.Красноармейская |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 | 2011 | 150 | 30 |  | 2,1/150 |
| 3 | п.Восход | ул.Лесная |  |  | подземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 | 2011 | 100 | 30 |  | 1,4/100 |
| 4 | п.Восход | ул.Озерная |  |  | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 | 2011 | 0 | 30 |  | 0 |
| 5 | п.Восход | ул. Восточная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1967 | 2011 | 0 | 30 |  | 0,7/50 |
| 6 | п. Мирный | ул.Центральная | 2360 | 2360 | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 | 2015 | 300 | 30 |  | 4,2/300 |
| 7 | п. Мирный | ул.Школьная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 |  | 250 | 80 |  | 7,0/500 |
| 8 | п. Мирный | ул. Садовая |  |  | Подземная надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1972 | 2014 | 0 | 30 |  | 0 |
| 9 | п. Мирный | ул. Лесная |  |  | Надземная | бесканальные | сталь | муниципальная | 1974 |  | 300 | 80 |  | 2,8/200 |
| 10 | п.Черемушки | ул. Советская | 1334 | 1334 | Подземная надземная | бесканальные | пвх | муниципальная | 1973 |  | 1200 | 100 |  | 21/ 1500 |
|  | итого |  | 8842 | 8842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

| Реестр отопительных котельных Восходовского сельского Совета |
| --- |
| № | Наименование предприятий, организаций, отвественных за эксплуатацию теплоснабжающего объекта | Год ввода в эксплуатацию | Вид котельной (блочная, встроенная, крышная, отдельностоящее здание) | Устаноленная мощность | Выработка теплоносителя на нужды ГВС | Годовая потребность в топливе | Количество потребителей (абонентов) | потребность в резервном источнике электроснабжения, кВт | обеспеченность резервным источником электроснабжения | Вид топлива | Тип и марка котлов | Количество котлов | Год последнего капитального ремонта котлов | физический процент износа оборудования |
|  |  |  |  |  |  |  | МКД | СКБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт | тонн |  | Гкал/ час | кВт | кВт | основной | резервный |  | шт. |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| 1 | МБОУ Мирновская с/школа, п. Мирный, котельная школы | 1974 | Отдельностоящее здание | 0,04 | 0 | 5 | 0 | 1/0,04 |  | нет | уголь | дрова | Универсал-6 | 2 | 2019 | 80 |
| 2 | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение», п. Черемушки ул. Советская 11а, котельная | 2008 | Блочно- модульная | 0,4 | 0 | 2000 м3 дров | 12 | 4/0,48 |  | нет | уголь | дрова | КВ-0,5 | 4 | 2020 | 70 |
| 3 | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение», п. Мирный ул. Центральная 13а, котельная | 2010 | Блочно- модульная | 0,6 | 0 | 2700 м3 дров | 25 | 3/0,18 |  | да | уголь | дрова | КВР-0,8К | 3 | 2019 | 60 |
| 4 | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение», п. Восход ул. Восточная 8, котельная | 2011 | Блочно- модульная | 0,6 | 0 | 3300 м3 дров | 17 | 3/0,48 |  | да | уголь | дрова | КВР-0,8КД | 3 | 2020 | 30 |
| 5 | ФКУ ИК-7, п. Восход, котельная | 1979 | Отдельностоящее здание | 1,8 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | нет | уголь дрова | уголь | ДКВР-6,5/13 КЕ 6,5/14 | 2 1 | 2019 | 90 |
| 6 | ФКУ ИК-7, п.Восход, котельная | 1979 | Отдельностоящее здание | 1,8 | 0 | 1000 м3 дров | 0 | 0 |  | нет | дрова | дрова | КЕ 6,5/14 | 1 | 2019 | 90 |
| 7 | ФКУ ИК-6, п. Мирный, котельная | 1979 | Отдельностоящее здание | 2,6 | 0 | 2212 | 0 | 0 |  | нет | мазут | мазут | ДКВР-6,5/13 | 1 | 2019 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | КЕ-6,5/14 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | ДКВР-4/13 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут | мазут | ДКВР-6,5/13 | 1 |  |  |

Приложение 3

| Присоединенные потребители к котельным |
| --- |
| № | Наименование котельной, адрес | Присоединенные потребители | отапливаемая | отапливаемый объем куб.м. |
|  |  | Жилищный фонд | СКБ | площадь кв. м. |  |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1 | п. Мирный, котельная ср. школы | 0 | школа | 700,00 | 2100 |
|  | МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| 2 | п.Восход, ул.Восточная, д.8 котельная | 17 домов | школа, детсад,ФАП, библиотека | 11373,70 | 34121 |
| 3 | п.Мирный, ул.Центральная, д.13а, котельная | 25 домов | школа, детсад,ФАП, библиотека | 11660,80 | 34982 |
| 4 | п. Черемушки ул. Советская 11а, котельная | 12 домов | клуб, детсад,школа, ФАП | 14520,00 | 36300 |
|  | Ведомственные котельные |  |  |  |  |
| 5 | п. Восход, котельная ФКУ ИК-7 ГУФСИН РФ | 0 | ФКУ ИК №7 штаб ул.Центральная, пром.и жил.зоны | 41538,76 | 124616 |
| 6 | п. Восход, котельная ФКУ ИК-7 ГУФСИН РФ | 0 | ФКУ ИК-7 штаб ул.Красноармейская | 14527,00 | 43581 |
| 7 | п. Мирный, котельная ФКУ ИК-6 ГУФСИН РФ | 0 | ФКУ ИК № 6 пром.и жил.зоны |  |  |